## Slide 1
SMART TECHNOLÓGIE
Keď zariadenia vnímajú,
komunikujú a reagujú
Úvod do problematiky SMART · vymedzenie pojmov
Koľko smart zariadení ste dnes použili pred príchodom do školy?
Notes: Motivácia, 5 min. Nechaj žiakov vymenovať príklady: mobil a navigácia, hodinky a kroky, odporúčania videí, bezkontaktná platba, smart TV, kamera, dochádzkový systém. Zhrň: smart nie je len ovládanie mobilom.

## Slide 2
Čo znamená „smart“?
2
Smart technológia je technológia, ktorá vníma stav svojho okolia alebo používateľa, spracuje údaje, komunikuje a reaguje podľa nastavených pravidiel alebo algoritmov.
1
Získa údaje
zo svojho okolia
alebo od používateľa
2
Spracuje
vyhodnotí pravidlo
alebo algoritmus
3
Komunikuje
so zariadením,
službou alebo človekom
4
Reaguje
informuje, odporučí
alebo vykoná akciu
Pozor: nie každé smart zariadenie používa umelú inteligenciu. Väčšina funguje na jednoduchých pravidlách.
Notes: 7 min. Zdôrazni štyri kroky. Príklad pravidla bez AI: ak senzor zaznamená pohyb po západe slnka, zapni svetlo na 3 minúty.

## Slide 3
Bežné verzus smart zariadenie
3
BEŽNÉ ZARIADENIE
SMART ZARIADENIE
Žiarovku zapneme vypínačom
Svetlo sa riadi podľa času, pohybu, jasu alebo aplikácie
Teplotu nastavíme ručne
Termostat sleduje teplotu a upravuje kúrenie podľa pravidiel
Kameru iba sledujeme
Kamera rozpozná pohyb, pošle upozornenie a spustí záznam
Zavlažovanie zapíname manuálne
Systém vyhodnotí vlhkosť pôdy a predpoveď počasia
Notes: Nechaj žiakov dopĺňať pravý stĺpec sami, než ho odkryješ.

## Slide 4
Internet vecí (IoT)
4
4
Internet of Things
Sieť fyzických zariadení pripojených do siete, ktoré dokážu zbierať, prenášať a využívať údaje.
Meteostanica
meria a odosiela
Smart elektromer
eviduje spotrebu
Termostat
reguluje kúrenie
IP kamera
sníma a upozorňuje
Senzor otvorenia
hlási stav okna
Vozidlo
hlási polohu a diagnostiku
Notes: IoT = Internet of Things = Internet vecí. Kľúčové slovo je údaj: zariadenie ho zbiera, prenáša a niekto ho využíva.

## Slide 5
Z čoho sa skladá smart systém?
5
Senzor
zisťuje stav
alebo veličinu
→
Riadiaca
jednotka
vyhodnotí údaje
a rozhodne
→
Komunikácia
prenáša údaje
medzi zariadeniami
→
Akčný člen
vykoná
fyzickú akciu
→
Používateľ
sleduje
a ovláda systém
spätná väzba a namerané údaje sa vracajú späť do systému
PRÍKLAD: CHODBA
Pohybový senzor zistí pohyb → systém overí, že je tma a je medzi 22:00 a 06:00 → príkaz sa pošle cez Zigbee → svetlo sa rozsvieti na 20 % → ak sa dve minúty nikto nepohne, zhasne.
Notes: 10 min. Reťazec nakresli aj na tabuľu. Pýtaj sa, čo je v príklade senzor, čo pravidlo a čo akčný člen.

## Slide 6
Senzor alebo akčný člen?
6
Senzor vníma. Akčný člen koná. Rozlíšiť ich je základ celého predmetu.
S
A
SENZORY A DETEKTORY
AKČNÉ ČLENY
teplota a vlhkosť
relé a spínaná zásuvka
pohyb (PIR)
žiarovka a stmievač
otvorenie okna alebo dverí
ventil kúrenia alebo závlahy
dym a CO
motor žalúzie
koncentrácia CO₂
elektrický zámok
spotreba elektrickej energie
siréna a maják
Notes: Nechaj žiakov triediť: teplomer, relé, PIR, motor žalúzie, magnetický kontakt, siréna. Toto je aj úloha 5 v pracovnom liste.

## Slide 7
Kde sa smart technológie používajú?
7
Smart domácnosť
osvetlenie, kúrenie, bezpečnosť,
spotreba energií, žalúzie
Smart mesto
parkovanie, verejné osvetlenie,
odpad, doprava
Zdravie
hodinky, diaľkové meranie,
pripomienky liekov
Priemysel
monitoring strojov, prediktívna
údržba, robotika
Poľnohospodárstvo
vlhkosť pôdy, automatická závlaha,
monitoring skleníka
Škola
meranie CO₂, regulácia svetla,
prístupový systém
Notes: 5 min skupinová práca po 3–4 žiakoch. Každá skupina dostane jednu oblasť a za 3 minúty vymyslí dva vlastné príklady.

## Slide 8
Ako spolu zariadenia komunikujú?
8
Prehľad — každej technológii sa budeme venovať neskôr samostatne.
Wi-Fi
kamery, zásuvky, zariadenia s vyšším dátovým tokom
Ethernet
servery, IP kamery, stabilné zariadenia
Bluetooth / BLE
krátka vzdialenosť, hodinky, párovanie, prítomnosť
Zigbee
batériové senzory, svetlá, tlačidlá, sieť mesh
Thread a Matter
moderná nízkoenergetická mesh sieť
Mobilná sieť / LTE
vzdialené merače, miesta bez pevného internetu
Notes: Nezachádzaj do detailov, je to len mapa terénu. Zdôrazni rozdiel: Wi-Fi veľa dát a veľká spotreba, Zigbee málo dát a roky na batérii.

## Slide 9
Prínosy a riziká
9
PRÍNOSY
RIZIKÁ A OBMEDZENIA
pohodlie a automatizácia rutiny
zber osobných údajov, strata súkromia
úspora energie a vody
slabé heslá a nezabezpečené zariadenia
rýchle upozornenie pri poruche
závislosť od internetu alebo cloudu
vyššia bezpečnosť objektu
nekompatibilita medzi výrobcami
rozhodovanie na základe dát
cena, údržba, elektronický odpad
pomoc ľuďom so znevýhodnením
chybne nastavená automatizácia
Notes: 8 min. Nechaj žiakov dopĺňať oba stĺpce na tabuli, potom odkry hotové.

## Slide 10
Bezpečnostné minimum
10
Šesť pravidiel, ktoré platia pri každom smart zariadení
1
Zmeniť predvolené heslo
2
Silné a jedinečné heslo, ideálne s dvojfaktorovým overením
3
Pravidelne aktualizovať firmvér
4
Zakázať komunikáciu zariadení s WAN
5
Oddeliť IoT zariadenia do samostatnej siete alebo VLAN
6
Overiť, aké údaje zariadenie zbiera a kam ich odosiela
Notes: Toto je zoznam, ku ktorému sa budeme celý rok vracať. Úloha 7 v pracovnom liste ho overuje.

## Slide 11
Aktivita: navrhnite automatizáciu
11
Vo dvojici, 7 minút. Riešenie pre domácnosť, školu alebo mesto.
ŠABLÓNA
AK:
A ZÁROVEŇ:
POTOM:
PREČO:
RIZIKO / OCHRANA:
UKÁŽKA
Notes: 7 min. Vyber 2–3 dvojice na 30-sekundovú prezentáciu. Hodnoť logiku podmienky, reálny prínos a uvedené riziko.

## Slide 12
Aktivita: navrhnite automatizáciu
11
Vo dvojici, 7 minút. Riešenie pre domácnosť, školu alebo mesto.
ŠABLÓNA
AK:
A ZÁROVEŇ:
POTOM:
PREČO:
RIZIKO / OCHRANA:
UKÁŽKA
AK: koncentrácia CO₂ v triede prekročí 1 500 ppm
A ZÁROVEŇ: v triede prebieha vyučovanie
POTOM: zobrazí sa upozornenie „Vyvetrajte“ a na 5 minút sa otvorí vetracia klapka
PREČO: lepšia kvalita vzduchu a sústredenie žiakov
RIZIKO: systém nesmie otvárať pri daždi ani mimo vyučovania
Notes: 7 min. Vyber 2–3 dvojice na 30-sekundovú prezentáciu. Hodnoť logiku podmienky, reálny prínos a uvedené riziko.

## Slide 13
ZAPAMÄTAJ SI
Smart neznamená iba ovládanie mobilom
znamená vnímať, vyhodnotiť a reagovať
Základom sú údaje, komunikácia a reakcia
senzor, riadenie, sieť, akčný člen, používateľ
Každá automatizácia má priniesť jasný úžitok
inak je to len komplikácia navyše
Bezpečnosť a súkromie sú súčasťou návrhu
nie doplnok, na ktorý sa myslí nakoniec
Domáca úloha: opíšte v 5–8 vetách jednu smart technológiu — aké údaje zbiera, ako komunikuje, akú akciu vykonáva, jeden prínos a jedno riziko.
Notes: Záver a exit ticket, 3 min. Päť otázok: Čo je IoT? Jeden senzor a jeden akčný člen. Jeden prínos. Jedno riziko. Doplň vetu „Smart systém je užitočný vtedy, keď...“.